Машина резки кондитерских пластов МР-2 - оборудование для струнной резки кондитерских пластов:

- вафельные блоки с начинкой;

- бисквитные пласты;

- восточные сладости;

- и прочее.

Принцип работы машины МР-2 основан на продольно-поперечной резке кондитерских пластов, путем прохождения через блоки струн. Подача блоков и съем готовой продукции производиться вручную. При необходимости машина может быть оборудована конвейерами подачи и съема, а также программируемой системой управления. Движение механизмов организовано на базе пневматической системы.  Размер используемых пластов индивидуален и устанавливается под требования покупателя. Простейшая система управления циклом реза позволяет повысить производительность труда. Все детали конструкции, контактирующие с продуктом, выполнены из пищевой нержавеющей стали.

| Технические характеристики | МР-2 |
| --- | --- |
| Время цикла, сек | 15* |
| Количество струн | индивидуально |
| Габариты кондитерского пласта | индивидуально |
| Установленная мощность, кВт | 0,2 |
| Потребляемая мощность, кВт | менее 0,2 |
| Номинальное напряжение | 230В 50Гц |
| Расход сжатого воздуха, л/мин | не более 50 |
| Объем ресивера на компрессоре, л | не менее 50 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 2350х1500х1050 |
| Масса, кг | 180 |

* при размере пласта 500x300 мм

Преимущества

- Все механизмы работают на базе пневматической системы Camozzi (Италия), что повышает надежность и стабильность оборудования, в отличие от электродвигателей, редукторов и приводов постоянно выходящих из строя.

- Запуск цикла производиться нажатием педали или кнопки «ПУСК» на панели управления.

- Простота конструкции, минимальные регулировки, надежность оборудования.

- Все детали и узлы, контактирующие с пищевыми продуктами, изготовлены из нержавеющей стали, что обеспечивает полное соблюдение санитарных норм и технологических процессов.

Возможности:

- Заказ комплектации с конвейерами подачи и съема.

- Установка системы управления на базе программируемого контроллера и панели оператора производства компании Delta Electronics (Тайвань) с возможностью гибкой настройки рабочих циклов и контроля над технологическим процессом резки пластов.

Гарантия:

- Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента пуска оборудования при проведении пуско-наладки нашими специалистами.

- В течение гарантийного срока наши специалисты производят гарантийный ремонт оборудования.

- После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.

- Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кротчайшие сроки с помощью курьерских служб.

Комплект поставки:

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Машина резки кондитерских пластов МР-2 | 1 |
| Технический паспорт и руководство по эксплуатации | 1 |

Стоимость оборудования:

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

| Стоимость на условиях FCA Пенза | Цена, руб. с НДС |
| --- | --- |
| Машина резки кондитерских пластов МР-2 | 820 000,00 |

Доставка оборудования:

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

- DIMEX		- www.dimex.ws

- Деловые Линии	- www.dellin.ru

- ПЭК		- www.pecom.ru

- GTD		- www.gtdel.com

Срок изготовления оборудования до 30 рабочих дней.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99